// wifi web-управление светодиодами

// + датчик освещенности

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <Wire.h>

float temperature, pressure, altitude;

int led18 = 18;

int led19 = 19;

int led15 = 15;

/*Put your SSID & Password*/

const char* ssid = "………";  // здесь местная сеть

const char* password = "………..";  //и пароль

WebServer server(80);

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(100);

pinMode(led18,OUTPUT);

pinMode(led19,OUTPUT);

pinMode(led15,OUTPUT);

Serial.println("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

//connect to your local wi-fi network

WiFi.begin(ssid, password);

//check wi-fi is connected to wi-fi network

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected..!");

Serial.print("Got IP: ");  Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handle_OnConnect);

server.onNotFound(handle_NotFound);

server.on("/back", handle_OnConnect);

server.on("/on1", handleon1);

//<a href=\"on1\"> переход к подпрограмме включить ledGR

server.on("/off1", handleoff1);

server.on("/on2", handleon2);

server.on("/off2", handleoff2);

server.begin();

Serial.println("HTTP server started");

}

void loop() {

server.handleClient();

//svet//

float sv = analogRead(34)/10; //sensor light

//Serial.println(sv);

if (sv > 215){

digitalWrite(led15, LOW);  //switch on ledY-15

} else {

digitalWrite(led15, HIGH);

}

}

void handleon1() { //включение Зеленого СД

digitalWrite(led18,HIGH);

server.send(200,"text/html","Gr is ON <a href=\"back\"><button>PRESS</button></a>");

}

void handleoff1() {

digitalWrite(led18,LOW);

server.send(200,"text/html","Gr is OFF <a href=\"back\"><button>PRESS</button></a>");

}

void handleon2() { //включение красного СД

digitalWrite(led19,HIGH);

server.send(200,"text/html","Rd is ON <a href=\"back\"><button>PRESS</button></a>");

}

void handleoff2() {

digitalWrite(led19,LOW);

server.send(200,"text/html","Rd is OFF <a href=\"back\"><button>PRESS</button></a>");

}

void handle_OnConnect() {

server.send(200, "text/html", SendHTML(temperature,pressure,altitude));

}

void handle_NotFound(){

server.send(404, "text/plain", "Not found");

}

String SendHTML(float temperature,float pressure,float altitude){

// здесь WEB-HTML

String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";

ptr +="<head>\n";

ptr +="</head>\n";

ptr +="<body><center>\n";

ptr +="<h1>ESP32 Web-server</h1>\n";

ptr +="<h2>Leds control</h2><font size=+1 color=darkblue><b>\n";

ptr +="<p>LED Green <a href=\"on1\"><button><b>ON</button></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";

ptr +="<a href=\"off1\"><button><b>OFF</button></a></p>";

ptr +="<p>LED Red &nbsp;<a href=\"on2\"><button><b>ON</button></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";

ptr +="<a href=\"off2\"><button><b>OFF</button></a></p>";

ptr +="</body>\n";

ptr +="</html>\n";

return ptr;

}